Утверждены

постановлением Правительства

Республики Казахстан

от « 17 »  мая  2011 года

№ 523

Правила

организации и проведения обязательного технического осмотра механических транспортных средств и прицепов к ним

1. Общие положения

- Настоящие Правила организации и проведения обязательного технического осмотра механических транспортных средств и прицепов к ним (далее – Правила) разработаны в соответствии со статьей 6 Закона Республики Казахстан от 15 июля 1996 года «О безопасности дорожного движения».

- Настоящие Правила определяют порядок организации и проведения обязательного технического осмотра механических транспортных средств и прицепов к ним, эксплуатируемых на территории Республики Казахстан и зарегистрированных в центральном исполнительном органе по безопасности дорожного движения.

- В настоящих Правилах используются следующие понятия:

  - орган транспортного контроля – территориальные органы транспортного контроля Комитета транспортного контроля Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан;

  - владелец механического транспортного средства и прицепов к нему – физическое или юридическое лицо, владеющее механическим транспортным средством и прицепам к нему на праве собственности, праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления либо на любом другом законном основании;

  - проведение обязательного технического осмотра – предусмотренные настоящими Правилами действия, осуществляемые центрами технического осмотра в соответствии с его правами и обязанностями как участника обязательного технического осмотра;

  - прохождение обязательного технического осмотра – предусмотренные настоящими Правилами действия, осуществляемые владельцем механического транспортного средства и прицепов к нему в соответствии с его правами и обязанностями как участника обязательного технического осмотра;

  - уполномоченный орган – Комитет транспортного контроля Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан;

  - специалист центра технического осмотра – работник центра технического осмотра, осуществляющий проведение обязательного технического осмотра механических транспортных средств и прицепов к ним;

  - контрольно-диагностическое оборудование – испытательные оборудования и средства измерений, применяемые для определения параметров технического состояния механических транспортных средств и прицепов к ним.

- Основными задачами проведения обязательного технического осмотра механических транспортных средств и прицепов к ним (далее – транспортные средства) являются:

  - оценка соответствия технического состояния транспортных средств, участвующих в дорожном движении;

  - предупреждение дорожно-транспортных происшествий, возникающих вследствие несоответствия технического состояния транспортных средств требованиям, установленным настоящими Правилами;

  - обеспечение безопасности эксплуатации транспортных средств и снижение вредного воздействия использования транспортных средств на окружающую среду;

  - статистический анализ по техническому состоянию транспортных средств.

- Обязательный технический осмотр транспортных средств принадлежащих дипломатическому корпусу, аккредитованному в Республике Казахстан и их сотрудникам, имеющим дипломатический иммунитет, иностранцам и лицам без гражданства, а также филиалам и представительствам иностранных юридических лиц в Республике Казахстан, предприятиям с иностранным участием производится через организации по работе с дипломатическими представительствами Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

6. 	При объявлении военного положения или мобилизации, переводе войск в высшие степени боевой готовности проверка технического состояния транспортных средств, проводится в центрах технического осмотра с участием представителей местных органов военного управления и в соответствии с Правилами о военно-транспортной обязанности в Республике Казахстан, утвержденными  постановлением   Правительства   Республики   Казахстан от 19 июля 2005 года № 747.

2. Порядок организации

обязательного технического осмотра

- Обязательный технический осмотр проводится центром технического осмотра, с использованием стационарных и мобильных линий технического осмотра, независимо от места регистрации транспортного средства и места жительства владельца транспортного средства,                                 но в соответствии с категорией транспортного средства.

- Проведение обязательного технического осмотра транспортных средств осуществляется центрами технического осмотра со дня включения в реестр центров технического осмотра.

- Центры технического осмотра оказывают услуги на основании публичного договора.

- Владельцы транспортных средств:

  - самостоятельно выбирают для прохождения обязательного технического осмотра центры технического осмотра независимо от места регистрации транспортного средства и своего места жительства (местонахождения);

  - самостоятельно определяют время прохождения обязательного технического осмотра в пределах сроков проведения обязательного технического осмотра, установленных Периодичностью прохождения обязательного технического осмотра механических транспортных средств и прицепов к ним;

  - осуществляют прохождение обязательного технического осмотра лично или через своих представителей, в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

  - производят оплату за услуги проведения обязательного технического осмотра, центрам технического осмотра в пределах тарифа, установленного центрами технического осмотра;

  - предъявляют для прохождения обязательного технического осмотра документы, указанные в пункте 11 настоящих Правил.

- Для прохождения обязательного технического осмотра владелец  транспортного средства предъявляет центру технического осмотра  следующие документы:

  - свидетельство о государственной регистрации транспортного средства;

  - подтверждающие уплату физическими лицами налога на транспортные средства за текущий календарный год в порядке, установленном Налоговым кодексом Республики Казахстан, или подтверждающие право на освобождение от его уплаты;

  - договор об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности  владельцев транспортных средств.

- Центры технического осмотра обеспечивают равные условия получения услуг обязательного технического осмотра для владельцев всех транспортных средств.

- Центр технического осмотра по просьбе владельцев транспортных средств сообщает сведения, относящиеся к работам, выполняемым при проведении обязательного технического осмотра транспортных средств.

14. 	Центр технического осмотра:

  - соблюдает в процессе выполнения работ по проведению обязательного технического осмотра требования, установленные настоящими Правилами и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан;

  - обеспечивает соответствие состояния применяемого производственного помещения, оборудования, материальных ресурсов и условий их эксплуатации установленным техническим требованиям, а также метрологическим нормам и правилам;

  - осуществляет учет расходования бланков свидетельств о прохождении обязательного технического осмотра в журнале учета и выдачи бланков свидетельств о прохождении обязательного технического осмотра транспортных средств согласно приложению 1 к настоящим Правилам;

  - предоставляет органу транспортного контроля сведения о стоимости и сроках проведения обязательного технического осмотра;

  - на основании представленных документов, подтверждающих уплату физическими лицами налога на транспортные средства за текущий календарный год или подтверждающих право на освобождение от его уплаты, обеспечивает внесение сведений в единую информационную систему обязательного технического осмотра.

- Центрам технического осмотра не допускается:

- отказывать владельцу транспортного средства в прохождении обязательного технического осмотра или  выдаче свидетельства о прохождении обязательного технического осмотра без составления диагностической карты технического осмотра;

- изменять условия прохождения обязательного технического осмотра в связи с нарушением срока проведения обязательного технического осмотра;

- требовать от владельца транспортного средства в связи с проведением обязательного технического осмотра дополнительное вознаграждение.

- Время необходимое для проведения обязательного технического осмотра транспортного средства не превышает 30 минут.

- Проведение обязательного технического осмотра транспортных средств осуществляется специалистом центра технического осмотра, имеющим высшее техническое или средне-специальное техническое образование, стаж работы по специальности не менее 1 года и знающий технологию и методы диагностирования технического состояния транспортных средств.

- Центры технического осмотра обеспечивают проведение
обязательного технического осмотра транспортных средств в пределах   региона деятельности.

- Центр технического осмотра составляет график проведения обязательного технического осмотра транспортных средств в пределах региона деятельности (далее – График), который содержит сведения о наименовании населенных пунктов, периоде (дате) и местах проведения обязательного технического осмотра транспортных средств.

- В течение пятнадцати календарных дней со дня включения в реестр центров технического осмотра График предоставляется на согласование в орган транспортного контроля по месту регистрации центра технического осмотра.

- Орган транспортного контроля рассматривает представленный на согласование График в течение пяти рабочих дней со дня его поступления.

- В течение десяти календарных дней со дня согласования Графика с органом транспортного контроля, центр технического осмотра  информирует население о Графике через периодические печатные издания, распространяемые на территории соответствующей административно-территориальной единицы.

- Центр технического осмотра, включенный в реестр, обращается в орган транспортного контроля с заявлением о выдаче бланков свидетельства о прохождении обязательного технического осмотра (далее – бланков свидетельства), с указанием их количества.

- Заявление о выдаче бланков свидетельства в течение двух рабочих дней рассматривается органом транспортного контроля.

- Выдача бланков свидетельства производится после предоставления документов, подтверждающих уплату платежа за услуги реализации бланочной продукции, поступающих в доход бюджета в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан в течение одного рабочего дня.

- Органом транспортного контроля ведется журнал регистрации, учета и выдачи бланков свидетельств согласно приложению 2 к настоящим Правилам.

- Основанием отказа центра технического осмотра в проведении обязательного технического осмотра является:

  - непредставление владельцем транспортного средства документов, указанных в пункте 11 настоящих Правил;

  - представление на обязательный технический осмотр транспортного средства с замененными без согласования с центральным исполнительным органом в области дорожного движения номерными агрегатами (двигатель, шасси, кузов), не соответствующими данным свидетельства о государственной регистрации транспортного средства;

  - представление к обязательному техническому осмотру транспортные средства без государственных номерных знаков либо со знаками, не соответствующими указанным в свидетельстве о государственной регистрации транспортного средства.

28. В случае выявления одного из оснований отказа в проведении обязательного технического осмотра, указанных в пункте 27, центр технического осмотра незамедлительно сообщает об этом владельцу транспортного средства.

3. Порядок проведения

обязательного технического осмотра

  - Обязательный технический осмотр транспортных средств осуществляется на стационарных и мобильных линиях центров технического осмотра.

  - При осуществлении обязательного технического осмотра применяется контрольно-диагностическое оборудование, соответствующее требованиям законодательства Республики Казахстан в области технического регулирования и обеспечения единства измерений.

  - Контрольно-диагностическое оборудование объединяется в единую систему управления линии технического осмотра по единому цифровому протоколу, обеспечивающие  автоматическую передачу измеренных данных  по последовательному каналу с помощью помехозащищенной линии.

  - В состав контрольно-диагностического оборудования входит следующее оборудование:

    - роликовый тормозной стенд;

    - стенд проверки подвески;

    - люфт-детектор или люфтомер;

    - газоанализатор и дымомер;

    - электронный прибор проверки света фар.

33. В зависимости от категорий транспортного средства роликовый тормозной стенд:

- для категорий  M2, M3, N2, N3, O3, O4 с максимальной нагрузкой на ось не менее 16 тонн;

- для категорий  M1, N1, O1, O2  с максимальной нагрузкой на ось не менее 2 тонны;

- для категорий L3, L4, L5 максимальный вес, приходящийся на                          1 колесо, 0,6 тонн.

  - Все категорий тормозных стендов включают наличие:

    - встроенной системы взвешивания;

    - возможности проверки эффективности тормозной системы;

    - датчика измерения усилия на педаль для всех типов автомобилей;

    - возможности измерения падения давления в тормозной системе транспортных средств с пневматическим приводом;

    - возможности измерения времени срабатывания тормозной системы автомобилей с пневматическим приводом тормозной системы;

    - возможности подъема роликовой секции или имитации нагрузки на ось грузового транспортного средства при проверках на тормозном стенде.

  - Газоанализатор и дымомер включает наличие:

- газоанализатора СО и СН;

- измерения коэффициента Lambda;

- измерения уровня дымности дизельных двигателей.

  - Электронный прибор проверки света фар включает наличие:

- проверки всех типов фар;

- измерения силы света.

37. 	Не допускается использование неисправного и (или) не прошедшего в установленный срок поверку контрольно-диагностического оборудования.

38. 	Помещение для приема документов владельцев транспортных средств оборудуется в доступном для владельцев транспортных средств месте информационными стендами с указанием:

- режима работы центра технического осмотра;

- региона деятельности центра технического осмотра;

- графика проведения обязательного технического осмотра в регионе деятельности;

- контактных телефонов органа транспортного контроля;

- тарифов центра технического осмотра.

  - Проведение обязательного технического осмотра включает в себя два этапа: подготовительный и основной.

  - В ходе подготовительного этапа проведения обязательного технического осмотра:

    - устанавливается марка, модель и модификация транспортного средства;

    - устанавливается цвет транспортного средства;

    - проверяются наличие регистрационных знаков;

    - устанавливается наличие внесенных изменений в конструкцию транспортного средства;

    - сверяются (сопоставляются) полученные результаты с данными свидетельства о государственной регистрации транспортного средства.

      - Основной этап проведения обязательного технического осмотра содержит проверку в отношении комплектности, предельных значений параметров, характеризующих отдельные свойства эксплуатационной безопасности, ограничения допускаемых в эксплуатации износов (деформаций) отдельных компонентов, норм, характеризующих предельно возможное ухудшение показателей работоспособности, ограничения допустимых пределов изменения конструкции автотранспортных средств, в том числе:

        - тормозного управления:

эксплуатационных характеристик и эффективности действия рабочей тормозной системы;

эксплуатационных характеристик и эффективности действия вспомогательной тормозной системы;

эксплуатационных характеристик и эффективности действия стояночной тормозной системы;

эксплуатационных характеристик запасной тормозной системы;

функционирования антиблокировочных тормозных систем;

        - рулевого управления:

механического состояния и функционирования рулевого механизма и картера его крепления, рулевого привода, рулевого колеса и рулевой колонки;

суммарного люфта;

регулировки углов установки колес;

        - обзорности:

поля обзора;

состояния стекол;

зеркал заднего вида и приборов;

стеклоочистителей;

стеклоомывателей;

        - количества, расположения, цвета, углов видимости, состояния, функционирования и характеристик внешних световых приборов, отражателей и электрического оборудования:

фар;

передних и задних габаритных (боковых) огней, боковых сигнальных фонарей;

сигналов торможения;

указателей поворота;

передних и задних противотуманных фар;

фонарей заднего хода;

лампочек освещения заднего номерного знака;

светоотражателей, боковых отражателей, задних опознавательных знаков;

контрольных сигналов;

электрических соединений между тягачом и прицепом или полуприцепом;

электропроводки;

необязательных огней;

аккумуляторов;

        - осей, колес, шин и подвески:

механического состояния осей;

размеров, характеристик и износа колес и шин;

механического состояния элементов подвески и их крепления (рессор, амортизаторов, труб, передающих крутящий момент, толкающих штанг и рычагов подвески, а также шарнирных элементов);

- состояния и функционирования шасси и элементов крепления к шасси (раме) агрегатов и узлов:

выхлопных труб и глушителей;

содержания вредных веществ в салоне и кабине автотранспортного средства;

топливного бака и трубопроводов (включая топливный бак для обогрева и трубопроводы);

бамперов, боковых защитных и заднего противоподкатного устройства;

кронштейнов запасного колеса;

сцепных устройств;

трансмиссии;

крепления силового агрегата;

опрокидывающегося механизма;

установки кабины или кузова;

дверей и дверных замков;

пола;

сиденья водителя и пассажиров;

органов управления;

подножек кабины и кузова;

прочих внутренних и внешних фитингов;

брызговиков (крыльев), устройств для защиты от брызг;

- наличия, состояния и функционирования прочего оборудования:

ремней безопасности, детских удерживающих устройств и мест их крепления;

средств пожаротушения;

замков и противоугонных устройств;

знаков аварийной остановки;

аптечки для оказания первой медицинской помощи;

противооткатных упоров, подкладываемых под колеса;

системы звуковой сигнализации;

спидометра;

тахографа для транспортных средств, подлежащих обязательному оборудованию им;

устройства для ограничения скорости.

- факторов, связанных с воздействием на окружающую среду:

шума;

отработавших газов;

уровня радиопомех;

утечки жидкостей.

  - Основной этап проведения обязательного технического осмотра выполняются без разборки или снятия какой-либо части транспортного средства.

  - Техническое состояние прицепов и полуприцепов проверяется в составе автопоезда, так и в расцепленном состоянии (для контроля исправности тягово-сцепного устройства и блокировки тормозов).

  - Проверка технического состояния грузовых автомобилей, прицепов и полуприцепов проверяется при полной нагрузке.

  - По результатам проведения обязательного технического осмотра транспортного средства центром технического осмотра составляется диагностическая карта технического осмотра (далее – диагностическая карта), на основании которой выдается свидетельство о прохождении обязательного технического осмотра с указанием срока его действия.

  - Диагностическая карта подписывается специалистом центра технического осмотра и выдается владельцу транспортного средства.

  - Свидетельство о  прохождении обязательного технического осмотра подписывается руководителем центра технического осмотра или лицом его замещающим.

  - Заполнение диагностической карты проводится центром технического осмотра в бумажном и электронном виде в специализированном программном обеспечении, осуществляющего взаимодействие с единой информационной системой обязательного технического осмотра.

  - Стационарные и мобильные линии технического осмотра оснащаются программно–аппаратным комплексом со специализированным программным обеспечением, осуществляющим взаимодействие с единой информационной системой обязательного технического осмотра для формирования, хранения и передачи информации о результатах проведения обязательного технического осмотра.

  - Единая система управления линии обязательного технического осмотра централизованна, объединена по единому цифровому протоколу и отвечает следующим требованиям:

    - имеет установленное программное обеспечение для управления контрольно-диагностическим оборудованием;

    - функционирует на основе цифрового протокола;

    - располагает интерфейсом на официальном и (или) государственном языках.

      - Программно-аппаратный комплекс, включает в себя компьютерное оборудование и средства видео или фотофиксации транспортного средства.

      - По результатам проведения обязательного технического осмотра, через специализированное программное обеспечение в единую информационную систему передается информация о владельце транспортного средства, транспортном средстве, результатах проведения обязательного технического осмотра, выданных бланков свидетельства.

      - Если по результатам проведения обязательного технического осмотра не выявлены неисправности и условия, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, обязательный технический осмотр считается пройденным.

В этом случае владельцу транспортного средства, на основании диагностической карты выдается свидетельство о прохождении обязательного технического осмотра с указанием даты проведения следующего обязательного технического осмотра.

        - Если по результатам проведения обязательного технического осмотра выявлены неисправности и условия, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, обязательный технический осмотр признается не пройденным.

В этом случае владельцу транспортного средства выдается диагностическая карта с указанием неисправностей.

          - После устранения выявленных  неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортного средства, владелец транспортного средства представляет его для повторного проведения обязательного технического осмотра.

          - Повторный обязательный технический осмотр транспортного средства  проводится  в  центре  технического  осмотра, где проводился  первый

обязательный технический осмотр либо в ином центре технического осмотра.

          - При повторном обязательном техническом осмотре транспортного средства в центре технического осмотра, где проводился первый обязательный технический осмотр, обязательный технический осмотр производится только по тем позициям, которые не отвечали установленным критериям и об этом было указано в диагностической карте.

В этом случае центром технического осмотра оплата взимается только за проверку тех позиций, которые проверяются вновь.

          - Центрам технического осмотра не допускается отказывать владельцу транспортного средства в проведении повторного обязательного технического осмотра.

          - Максимальный срок предъявления владельцем транспортного средства на повторный обязательный технический осмотр после обнаружения неисправностей, при проведении обязательного технического осмотра составляет десять календарных дней.

          - По истечении десяти календарных дней проверка состояния транспортных средства на соответствие требованиям, установленным настоящими Правилами, осуществляется на общих основаниях.

          - Если при проведении повторного обязательного технического осмотра установлено, что выявленные ранее и указанные в диагностической карте неисправности или условия, при которых запрещена эксплуатация транспортных средств, не устранены, составляется диагностическая карта, в которой указываются результаты повторного обязательного технического осмотра.

          - Центр технического осмотра организует ежедневное (с нарастающим итогом) резервное копирование базы данных о результатах проведения обязательного технического осмотра транспортных средств, а также архивное хранение копий базы данных с информацией о результатах проведения обязательного технического осмотра (с нарастающим итогом). Копии базы данных хранятся в течение трех лет.

          - Информация по проведению обязательного технического осмотра транспортных средств стационарной линией технического осмотра центра технического осмотра ежедневно в режиме онлайн предоставляется в орган транспортного контроля.

          - Информация по проведению обязательного технического осмотра транспортных средств мобильной линией технического осмотра центра технического осмотра  предоставляется раз в два календарных дня в орган транспортного контроля.

          - Единая информационная система обязательного технического осмотра предназначена для учета прохождения обязательного технического осмотра транспортных средств, проведения статистического анализа по техническому состоянию транспортных средств, учета и предоставления в органы налоговой службы информации об исполнении налоговых обязательств по уплате налога на транспортные средства за текущий год физическими лицами.

          - В единой информационной системе обязательного технического осмотра ведется номерной учет бланков свидетельств о прохождении обязательного технического осмотра транспортных средств и бланков международных сертификатов технического осмотра.

          - Требования по заполнению единой информационной системы обязательного технического осмотра  утверждаются уполномоченным органом.

          - Обновление единой информационной системы обязательного технического осмотра осуществляется органами транспортного контроля ежедневно на основании информации и документов, представленных центрами технического осмотра.

          - Орган транспортного контроля проводит сверку данных о транспортном средстве, представленных центрами технического осмотра, с данными единой информационной системы обязательного технического осмотра.

_________________________