НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  ФИРМА “МЕТА”

СИСТЕМА ВИДЕОРЕГИСТРАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

"М-ВИДЕО"

# Руководство по эксплуатации

# М 115.000.00-01  РЭ

2006 г.

ВВЕДЕНИЕ	5

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА 	5

1.1 Описание и работа системы	5

1.1.1 Назначение 	5

1.1.2 Технические характеристики 	6

1.1.3 Состав системы 	 7

1.1.4 Устройство и работа	 8

1.1.5 Маркировка и пломбирование	 13

1.1.6 Упаковка	 13

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ	 14

2.1 Эксплуатационные ограничения	14

2.2 Подготовка системы к работе	14

2.3 Подготовка к работе системы "Диагностический контроль 4.0+

Видеорегистрация и распознавание номера"	19

2.4 Порядок настройки  программы "ВидеоИнспектор"	31

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ	50

3.1 Техническое обслуживание системы 	50

4 ХРАНЕНИЕ	 51

5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ	 51

Приложение А.  Руководство пользователя по программе "Диагностический контроль +

Регистрация и распознавание номера"

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения устройства и принципа действия системы видеорегистрации автотранспортных средств при государственном техническом осмотре "М-ВИДЕО", а также содержит сведения, необходимые для его правильной эксплуатации и обслуживания.

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1 Описание и работа  системы

    - Назначение

Система видеорегистрации транспортных средств, предъявленных для проведения технического осмотра (ТО), с распознаванием  регистрационных автомобильных номеров (далее по тексту – система), предназначена для непрерывного наблюдения за проведением ТО и регистрации видеоизображений автотранспортных средств (АТС), проходящих технический осмотр.

1,5м

Рисунок 1 - Условное изображение зоны регистрации АТС

Предусмотрено четыре модификации системы, предназначенные для обслуживания 1,  2,  3, и  4-х  постов технического осмотра.

Система  предназначена для работы в следующих условиях эксплуатации:

- температура окружающего воздуха:

• ПЭВМ -  нормальные климатические условия (в соответствии с паспортными данными на ПЭВМ) ;

•  видеокамеры в термокожухе – от минус 23 до плюс 49 °С (в соответствии с паспортными данными на термокожух) ;

- относительная  влажность  окружающего  воздуха (60(15) % при температуре (20(5) °С;

-  атмосферное давление  (101,3(4) кПа.

1.1.2 Технические характеристики

1.1.2.1 Видеокамера

Видеокамера общего вида

Угол обзора, град.:

- в горизонтальной плоскости	23

- в вертикальной плоскости	17

Фокусное расстояние, мм	12

Видеокамера распознавания номера АТС

Угол обзора, град.:

- в горизонтальной плоскости	3÷ 8

- в вертикальной плоскости	2÷ 6

Фокусное расстояние, мм 	28-105

Напряжение питания 	220 В 50 Гц

Потребляемая мощность, ВА, не более	20

Поддерживаемая температура от                                                                         15 до 25 °С

Габаритные размеры, мм, не более                                                                   620х170 х290

(с кронштейном)

Масса, кг, не более                                                                                                  5

(с кабелями и кронштейном)

1.1.2.2 Видеокоммутатор

Габаритные размеры, мм, не более                                                                     68х130х30

Масса, кг, не более                                                                                                0,15

1.1.2.3 Ультразвуковой датчик проезда автотранспорта

Напряжение питания

(питание от выносного блока питания) , В                                                           220 В 50 Гц

Выходное напряжение выносного блока питания, В                                           12 – 12.6

Минимальное расстояние до проезжающего транспорта, м, не менее             1,1

Максимальное расстояние до проезжающего транспорта, м                             2.5

Зона чувствительности датчика                 +40°, -40° от оси датчика на удалении до 3.5 м

Максимальная скорость движения  транспорта, км/ч, не более                         9

Наличие индикации:

"Пересечение зоны" – непрерывное,  красное свечение при пересечении зоны    чувствительности датчика, транспортным средством

Габаритные размеры, мм, не более                                                                    145х85х85

Масса, кг, не более                                                                                                0,3

1.1.2.4 Технические характеристики на ПЭВМ  приведены в соответствующих руководствах по эксплуатации.

1.1.3 Состав системы

1.1.3.1 Состав системы   приведен  в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование | Обозначение | Количество, шт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | М 115.000.00 | М 115.000.00-01 | М 115.000.00-02 | М 115.000.00-03 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Компьютер Кабель питания Плата видеозахвата | Pentium IV AMD ATHLON 3000 HDD 80 Gb DIMM 256Mb SVGA 64 Mb ASUS FDD 3,5´´ CDROM AverMedia EZCapture | 1 1 1 | 1 1 2 | 1 1 3 | 1 1 4 | Или аналог |
| Операционная система | WINDOWS XP | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Монитор Кабель питания | 17´´LG | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 |  |
| Клавиатура | PS/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | (рус/лат) |
| Коврик |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Мышь | PS/2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Плата видеозахвата | AverMedia EZCapture | 1 | 2 | 3 | 4 | Или аналог |
| Видеокоммутатор | М 115.300.00 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Термокожух с видеокамерами (с кабелем) | М 115.200.00 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Диск CD с программным обеспечением «ВидеоИнспектор» |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Стойка: | М 115.650.10 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| - опора | М 115.652.00 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| - опора | М 115.653.00 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| - стояк | М 115.651.00 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| - саморез с шестигранной головкой 8х100 мм |  | 4 | 8 | 12 | 16 |  |
| - дюбель пластмассовый Ø 12 мм, длина 60 мм |  | 4 | 8 | 12 | 16 |  |
| Датчик ультразвуковой | М 115.600.00 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |

Продолжение таблицы 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кабель связи с ПЭВМ |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 м |
| Блок питания стабилизированный | М 115.615.00 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Адаптер - опторазвязка | М 115.625.00 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Переходник | М 115.630.00 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Комплект кабелей сопряжения: - кабель - кабель | М 115.800.00 М 115.800.00-01 | 1 1 | 2 2 | 3 3 | 4 4 | Длина кабеля по требованию заказчика |
| Кронштейн | PVBH-1 | 1 комп-лект | 2 комп-лекта | 3 комп-лекта | 4 комп-лекта |  |
| Винт М6х10 |  | 2 | 4 | 6 | 8 |  |
| Ключ шестигранный |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Винт 2-4х25.01.019 | ГОСТ 10620-80 | 3 |  |  |  |  |
| Дюбель пластмассовый Ø7 мм, длина 26 мм |  | 3 | 6 | 9 | 12 |  |
| Руководство по эксплуатации | М 115.000.00 РЭ | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Паспорт | М 115.000.00 ПС | 1 | 1 | 1 | 1 |  |

Примечание – По заказу потребителя возможно изменение комплекта поставки.

1.1.4  Устройство и работа

1.1.4.1 Принцип действия

Ультразвуковой датчик фиксирует АТС, проезжающие в зону диагностического контроля и передает сигнал на компьютер инспектора ГИБДД.

Видеокамера общего вида ведет непрерывное наблюдение за зоной регистрации АТС. Изображение в реальном времени непрерывно выводится на монитор инспектора ГИБДД и автоматически заносится в видеоархив по срабатыванию программного и аппаратного               (ультразвукового  датчика)  детектора движения.

На монитор оператора, выполняющего регистрацию АТС в базе данных программы проведения технического осмотра, также непрерывно передается изображение зоны регистрации.

При регистрации АТС включается видеокамера распознавания номера и, с помощью специального программного  модуля, система автоматически считывает номер АТС. Номер фиксируется оператором в базе данных с привязкой к соответствующему фотоизображению внешнего вида АТС на мониторе оператора с указанием даты и времени регистрации. По распознанному номеру автоматически выполняется загрузка паспортных данных АТС из базы регистрации для сверки с информацией указанной в ПТС.

Функциональная схема системы модификации М 115.000.00-03 приведена на рисунке 2.

Рисунок 2 - Функциональная схема системы (модификация М 115.000.00-03)

1.1.4.2 Конструктивно система (модификация М 115.000.00) состоит из:

- двух компьютеров (в комплект поставки входит один компьютер);

- термокожуха с установленными в нем  двумя видеокамерами и блоком питания;

- видеокоммутатора;

- стойки;

- ультразвукового датчика;

- блока питания.

Модификации М 115.000.00-01, М 115.000.00-02, М 115.000.00-03 отличаются количеством ультразвуковых датчиков, стабилизированных блоков питания, видеокамер (см. таблицу 1).

1.1.4.3 Система видеорегистрации обеспечивает следующие функциональные возможности:

- непрерывная передача изображения АТС, предъявленного для прохождения государственного технического осмотра, на рабочее место госинспектора и (или) оператора;

- регистрация фотоизображения внешнего вида АТС по команде оператора с указанием даты и времени;

- автоматическая регистрация и сохранение фотоизображения внешнего вида АТС при въезде в зону обнаружения;

- хранение накопленных фотоизображений  внешнего вида АТС до проведения следующего ГТО;

- осуществление поиска АТС по зарегистрированному номеру в базе данных регистрации и розыска АТС;

- блокировка проведения технического осмотра при несовпадении регистрационных данных;

- фискальное хранение  фотоизображения  АТС, прошедших ГТО.

1.1.4.4 Видеокоммутатор предназначен для коммутации видеосигналов, поступающих от видеокамер на ПЭВМ. Питание видеокоммутатора осуществляется с разъёма USB – порта ПЭВМ оператора.

Корпус видеокоммутатора изготовлен из пластмассы.

На правой боковой панели расположены два разъёма: ВХОД 1, ВХОД 2.

ВХОД 1 служит для подключения видеокамеры распознавания номера АТС, вход 2 служит для подключения  видеокамеры общего вида.

На левой боковой панели расположены два разъёма: ВЫХОД 1, ВЫХОД 2.

ВЫХОД 1 подключается к ПЭВМ инспектора ГИБДД, ВЫХОД 2 подключается к  ПЭВМ оператора.

Внешний вид видеокоммутатора приведен на рис.3.

Кабель для подключения к USB-порту

компьютера оператора

Рисунок 3- Внешний вид видеокоммутатора

1.1.4.5 Напряжение питания видеокамер 12 В поступает с блока питания.

Устройство  обогрева термокожуха запитывается от сети 220 В.

Блок питания располагается в термокожухе.

1.1.4.6 Термокожух  предназначен для  поддержания температуры 15÷25°С.

Термокожух  оснащен обогревателем и термостатом, регулирующим  температуру внутри устройства  в зависимости от температуры окружающей среды. Видеокамеры, установленные в термокожух, могут долго и стабильно работать при внешних температурах от минус 23 до           плюс      40 °С. Внешний вид термокожуха приведен на рис.4.

кабели  связи                                              кабель питания

Рисунок 4 - Внешний вид термокожуха

1.1.4.7 Ультразвуковой датчик предназначен для фиксирования АТС, проезжающих в зону контроля. При пересечении зоны чувствительности датчика транспортным средством загорается красным светом индикатор, расположенный на корпусе датчика.

Ультразвуковой датчик крепится на стойке, сборка и установка которой производится в последовательности, указанной в разделе  2.2 «Подготовка системы к работе».

Внешний вид ультразвукового датчика и блока питания приведены на рисунке 5 настоящего руководства.

1-Индикатор "Пересечение зоны" ультразвукового датчика; 2-Блок питания; 3-Кабель для подключения к ПЭВМ инспектора ГИБДД.

Рисунок 5 – Внешний вид ультразвукового датчика и блока питания

1.1.4.8 Программное обеспечение системы

ПО системы функционирует на платформе Windows XP.

Программное обеспечение системы состоит из двух основных программ: "ВидеоИнспектор" и "Диагностический контроль 4.0 + Видеорегистрация и распознавания номера" (далее “ДК).

Программа ДК устанавливается на компьютер оператора станции технического осмотра, к которому через видеокоммутатор  подключаются видеокамера общего вида и видеокамера распознавания номера АТС. Питание и управление видеокоммутатора осуществляется через USB-порт компьютера оператора.

Программа ВидеоИнспектор устанавливается на компьютер государственного инспектора,  к которому через видеокоммутатор подключается видеокамера общего вида.

1.1.4.9 Основные функции программы "Диагностический контроль"

-формирование диагностической карты по результатам технической проверки АТС;

-регистрация фотоизображения внешнего вида АТС по команде оператора с указанием даты и времени регистрации;

-хранение накопленных фотоизображений внешнего вида АТС до проведения следующего ГТО;

-автоматическое распознавание номера ТС, предъявленного на технический осмотр;

-поиск АТС по распознанному номеру в базе данных регистрации и розыска АТС;

-блокировка проведения технического осмотра при отсутствии фотоизображения внешнего вида  АТС.

1.1.4.10 Основные функции программы "ВидеоИнспектор":

- непрерывное видео наблюдение за зоной проведения технического осмотра;

- непрерывная запись видеоизображения с регулируемым сжатием;

- запись видеоклипа события в базе данных по команде государственного инспектора;

- автоматическое фиксирование видеоклипа транспортного средства в базе данных, при въезде в зону обнаружения, по срабатыванию программного или аппаратного детектора движения с регистрацией даты и времени события.

1.1.5 Маркировка и пломбирование

1.1.5.1 Маркировка  системы соответствует ГОСТ 20790-82 и содержит:

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- условное наименование;

- заводской номер;

- год выпуска системы.

1.1.5.2 Маркировка  произведена способом, обеспечивающим четкость и сохранность в  течение  всего срока службы системы. Маркировка и пломбы проставлены в местах, предусмотренных в чертежах.

1.1.6 Упаковка

1.1.6.1 Изделия из комплекта поставки системы и сопроводительная документация упакованы в тару, обеспечивающую сохранность при транспортировании.

2  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1 Меры безопасности

2.1.1 К работе с системой допускается обслуживающий персонал, ознакомившийся с настоящим руководством по эксплуатации.

2.2 Подготовка системы к работе

2.2.1 Рекомендации по сборке стойки

Сборку стойки произвести в соответствии с рис.6а в следующей последовательности:

- установить опору поз.1;

- установить на нее опору поз.2;

- закрепить опоры болтами поз.3;

- вставить стояк  поз.4 в опору и закрепить болтами поз.5;

- закрепить кронштейн ультразвукового датчика на стойке (рис.6б) по рекомендациям, изложенным в п.2.2.2.

1, 2 –Опора (2 шт.);  3-Болт (2 шт.); 4-Стояк;5-Болт (2 шт.)

Рисунок 6а – Сборка стойки

Рисунок 6б – Установка ультразвукового датчика

2.2.2  Рекомендации по установке и наладке ультразвукового датчика

1) Ультразвуковой датчик, рекомендуется установить, таким образом, по высоте, чтобы он располагался на уровне плоских поверхностей транспортных средств (ТС). Для легковых автомобилей на уровне ниже уровня боковых стёкол, а грузовых, на уровне борта или рамы. Примерная высота - 1 м.

2) Рабочей плоскостью датчика является сторона, на которой расположен индикатор красного свечения – "Пересечение зоны". Датчик должен располагаться рабочей плоскостью и параллельно к боковой поверхности, проходящего ТС, вертикально полу, на расстоянии не ближе 1100 мм от проходящего транспорта. Боковая поверхность транспортных средств, должна проходить через зону чувствительности, рекомендованную для определения ТС. Для справки, пользуйтесь рисунком 7.

3) Между датчиком и потоком транспортных средств, а так же в зоне полной чувствительности датчика, не должно располагаться ни каких предметов, конструкций, возвышающих ступеней пола, то есть поверхностей, которые могут отразить ультразвуковую волну в направлении датчика. Полная зона чувствительности образуется фигурой вращения диаграммы направленности вокруг оси датчика (форма яйца с датчиком в острой вершине).

4) После установки необходимо подкорректировать положение датчика. В зоне, рекомендованной для определения ТС, можно разместить транспортное средство таким образом, чтобы его плоская поверхность находилась напротив датчика. Оператор, производящий регулировку, должен находиться вне пределов диаграммы направленности датчика – сзади или сзади и сбоку. Подключить датчик к блоку питания. После подачи питающего напряжения на датчик, индикатор  "Пересечение зоны" должен светиться постоянным, красным свечением. Если этого не произошло, можно немного изменить угол установки в пределах, предусмотренных конструкцией его крепления, в сторону наклона вниз и добиться включения индикатора. Значительно изменять угол не рекомендуется. Затем необходимо разместить между датчиком и транспортным средством, на расстоянии  10  - 15 см от датчика, экран, размером с тетрадный лист, из материала, поглощающего ультразвуковые волны (например, тряпка, подходящего размера).

Через 1.5 – 3 секунды индикатор "Пересечение зоны" должен выключиться, а после удаления экрана, включиться. Когда транспортное средство покинет зону чувствительности датчика, индикатор должен выключиться. Если этого не произошло, то это свидетельствует, что в зоне находятся посторонние предметы или место установки датчика выбрано без учёта рекомендаций.

После настройки ультразвукового датчика необходимо отключить его от блока питания.

Установка датчика, в условиях невозможности выполнения всех рекомендаций

В некоторых случаях, оказывается возможным добиться правильной работы датчика в условиях неоптимального его размещения. По этому, прежде чем закрепить стойку датчика к полу, проверьте его работу. Многие предметы, находящиеся в зоне чувствительности, могут иметь такой угол наклона поверхности, что отражают ультразвуковые волны не в направлении датчика, и не окажут влияния на его работу.

Например, избавиться от неблагоприятного воздействия узких, редко стоящих предметов – колонн, можно, при отсутствии транспортного средства перед датчиком, перемещая датчик влево или вправо вдоль потока транспортных средств. Необходимо добиться выключения индикатора.

Рисунок 7 – Диаграмма направленности ультразвукового датчика

Если в зону чувствительности попадает смотровая яма, окаймлённая уголком, полка которого образует выступ или ступеньку, над уровнем пола, то незначительным изменением угла наклона датчика вверх, возможно устранение реагирования датчика на эти конструкции. После выбора места установки датчика, необходимо проверить реакцию датчика на транспортное средство, как описано в пункте 2.4.

Необходимо помнить, что индикатор "Пересечение зоны" выключается не сразу, а с задержкой в 1.5 – 3 секунды. По этому, после изменения углов наклона датчика, необходимо выждать это время на реакцию датчика, прежде чем продолжать наладку.

2.2.3 Установить кронштейн PVBH-1 из комплекта поставки с нижней стороны термокожуха видеокамер (см. рис.8а, 8б), закрепив двумя винтами М6х10 на гайки с помощью шестигранного ключа. Крепление термокожуха к стене (столбу и т.п) производить винтами  2-4х25 из комплекта поставки.                                                                                        1

3

1- Гайка (2 шт.); 2-Шестигранный ключ; 3-Винт (2 шт.); 4-Кронштейн

Рисунок 8а – Внешний вид термокожуха (вид снизу), кронштейна и элементов крепления

1-Отверстие для винтов крепления

Рисунок 8б - Вид снизу термокожуха с кронштейном

2.2.4 Собрать схему работы системы в соответствии с рис.2 настоящего руководства следующим образом:

- подключить видеокамеру  распознавания номера АТС к входу 1 видеокоммутатора (белый разъем на конце кабеля от термокожуха);

- подключить видеокамеру  общего вида к входу 2 видеокоммутатора

(черный разъем на конце кабеля от термокожуха);

3)   выключить питание компьютера оператора и открыть крышку системного блока;

4)   вставить плату AverMedia EZCapture в PCI-разъем;

5) подключить видеокоммутатор к плате AverMedia EZCapture компьютера оператора. Использовать для этого кабель с RCA разъемами на концах. Один конец подключить  к разъему ВЫХОД 2 видеокоммутатора, а второй к разъему Video платы видеозахвата.

6)   вставить USB-разъем кабеля видеокоммутатора в USB порт компьютера оператора;

7)   аналогично п.5) соединить кабелем  ВЫХОД 1 видеокоммутатора с выходом Video платы видеозахвата  компьютера инспектора ГИБДД.

8) подключить блок питания видеокамер к сети 220 В (кабель с сетевой вилкой 220 В от термокожуха);

10) подключить ультразвуковой датчик к блоку питания и компьютеру инспектора ГИБДД;

11)  произвести настройку изображения видеокамер. Для этого необходимо выдвинуть видеокамеры из термокожуха.

Настройка изображения  видеокамеры распознавания номера:

-установить выключатель автофокусировки (поз.3, рис.7) в положение M (ручная фокусировка);

-фокусное расстояние установить вращением широкого обрезиненного кольца (поз.2, рис.4);

-глубину резкости навести узким кольцом (диафрагмой, поз.1, рис.7).

Настойку изображения видеокамеры общего вида производить вращением кольца на объективе.

После настройки задвинуть видеокамеры в термокожух.

Рисунок 7 - Внешний вид объектива

2.3 Подготовка к работе системы "Диагностический контроль 4.0 + Видеорегистрация и распознавание номера"

2.3.1 Подготовку  к работе необходимо проводить в следующей последовательности:

-установка драйверов платы видеоввода;

-установка драйверов видеокоммутатора;

-установка или обновление программы "Диагностический контроль 4.0";

-активацию модуля "Видеорегистрация и распознавание номера";

-настройка модуля "Видеорегистрация и распознавание номера".

2.3.2 Установка  драйверов платы видеоввода (описание для Windows XP)

1) Включить компьютер оператора.

При загрузке  Windows  на экране появится диалоговое окно Мастер нового оборудования, сообщающее об обнаружении нового устройства: Multimedia Video Controller;

2) Выбрать действие "Установка из указанного места"

3) Выбрать действие "Не выполнять поиск. Я сам выберу нужный драйвер" и нажать кнопку Далее;

4) В появившемся диалоговом окне выбрать "Установить с диска";

5) Вставить CD в CD-ROM и указать каталог, в котором находятся драйверы, и нажать кнопку ОК;

6) В предложенном списке моделей устройств выбрать bt848tweaked WDM Video Capture и нажать кнопку Далее;

7) Ждать некоторое время, пока мастер установки оборудования установит требуемые файлы;

8) По завершению установки нажать кнопку Готово.

Аналогичным способом установить  драйверы на следующие устройства:

- bt848 tweaked WDM Audio Capture,

- bt848 tweaked Philips WDM TvTuner C2(NTSC),

- bt848 tweaked TV WDM Grossbar

и перегрузить компьютер;

9) После успешной установки драйверов в Диспетчере устройств в разделе ‘Sound, video and game controllers должны появиться новые устройства;

10) В Диспетчере устройств установить курсор на устройство bt848 tweaked Philips WDM TvTuner C2 (NTSC), щелкнув правой клавишей мыши. Из контекстного меню выбрать команду "Отключить" и подтвердить отключение. Диспетчер устройств должен выглядеть следующим образом:

2.3.3 Установка драйвера видеокоммутатора

1) В диалоговом окне Мастер нового оборудования, сообщающем  об обнаружении нового устройства - USB Video Switch,  выбрать опцию "Установка из указанного места";

2) Выбрать  действие "Не выполнять поиск. Я сам выберу нужный драйвер" и нажать кнопку Далее;

- В появившемся диалоговом окне выбрать "Установить с диска";

- Вставить CD в CD-ROM,  указать каталог, в котором находятся драйверы, и нажать кнопку ОК;

- В предложенном списке устройств выбрать USB Video Switch, нажать кнопку Далее и ждать, пока мастер оборудования скопирует требуемый файлы;

- По завершению установки нажать кнопку Готово;

- после успешной установки драйвера в Диспетчере устройств в разделе ‘Universal Serial Bus controllers’ должно появиться новое устройство USB Video Switch.

2.3.4 Установка или обновление программы "Диагностический контроль 4.0"

Для использования модуля видеорегистрации при ГосТехОсмотре необходима редакция программы "Диагностический контроль" не ниже 4.0.5.5.

1) Установка программы

Установить программу согласно руководству пользователя по программе "Диагностический контроль" (см.Приложение А).

2) Обновление программы:

а) выполнить сохранение наработанной базы данных. Для этого сделать копию каталога, в котором хранится база данных C:\Program Files\Meta\Dk\Db;

б) через Пуск \ Панель управления \ Установка и удаление программ выполнить деинсталляцию установленной версии программы "Диагностический контроль";

в) с установочного диска из каталога Distr \ Digiauto \ Disk 1 запустить setup.exe – установку программы "Диагностический контроль";

г) выбрать выборочный режим установки программы;

д) в появившемся окне отключить опции СТМ 3500 и СТМ 6000, если такие тормозные стенды  не используются в Вашем комплексе линии технического контроля, и нажать кнопку Далее;

е) по завершению установки программы перегрузить компьютер;

ж) скопировать сохраненный в пункте 2.а) каталог Вашей базы данных в  рабочую директорию программы.

2.3.5 Активация модуля "Видеорегистрация и распознавание номера"

1) Скопировать утилиту активации модуля reg_video.exe в рабочий каталог программы "Диагностический контроль 4.0" (по умолчанию C:\Program Files\Meta\Dk) и запустить программу.

2) На панели инструментов выбрать команду Регистрация. На экране появится диалоговое окно об успешной активации модуля.

2.3.6 Настройка видеоизображения

1) В утилите активации видео выбрать на панели инструментов команду Источник видео.

2) В появившемся окне из выпадающего списка выбрать значение Составное видео и нажать кнопку Применить. Для закрытия нажать кнопку ОК.

3) На экране появится изображение с видеокамеры общего вида.  Установить видеокамеру общего вида таким образом, чтобы на экране было четкое изображение транспортного средства, расположенного в зоне регистрации.

4) На панели инструментов нажать кнопку Камера… и в выпадающем меню выбрать видеокамеру распознавания номера АТС (видеокамера 2).

5) На экране появится изображение с видеокамеры распознавания номера АТС. Направить  видеокамеру распознавания номера АТС на зону регистрации средства и настроить с помощью объектива фокус на плоскость размещения государственного регистрационного номера.  Видеокамера должна быть направлена таким образом, чтобы номер легкового транспортного средства располагался в нижней части экрана.

6) На панели инструментов выбрать команду Качество видео для настройки входного видеосигнала.  Для успешной работы модуля распознавания рекомендуется уменьшить яркость изображения и увеличить его контрастность. По завершению настройки нажать кнопку ОК.

7) Для проверки работы и обучения модуля распознавания выбрать на панели инструментов команду Обучение. При правильном распознавании символа нажать кнопку Подтвердить, при не правильном – ввести правильный символ и нажать кнопку Подтвердить.

- Повторить процесс обучения с несколькими автомобилями.

2.4 Порядок настройки программы "ВидеоИнспектор"

2.4.1 Управление и работа с программой

| 1 | Кнопка вызова диалогового окна выбора общих настроек программы |
| --- | --- |
| 2 | Кнопка вызова видеоархива |
| 3 | Текущее время |
| 4 | Кнопка прилипания окна поверх всех окон |
| 5 | Выход из программы |
| 6 | Кнопка управления видимостью верхней панели инструментов |
| 7-10 | Окно видеоизображения с камеры (темно синий экран – нет видеокарты, светло синий – нет видеосигнала), активное окно подсвечивается красной рамкой |
| 11 | Номер видеокамеры, с которой показывается видеоизображение в окне |
| 12 | Кнопка начала/остановки видеозаписи видеоклипа пользователем |
| 13 | Кнопка регистрации ТС, чтения номера ТС, проверке по Базе Данных |
| 14 | Двойной щелчок по этой области приведет к скрытию нижней панели инструментов |

| 15 | Кнопка переключения режима отображения камер в режим картинка в картинке (одно большое окно и три маленьких) |
| --- | --- |
| 16 | Кнопка переключения режима отображения камер в режим квадратора ( четыре окна одинакового размера ) |
| 17 | Статус окна – отображает состояние видеозаписи |
| 18 | Иконка отображения состояния ИК датчика ( желтый – АТС в зоне, серый – АТС в зоне отсутствует, отсутствие значка – нет подключенного датчика) |
| 19 | Иконка информирующая о переполнении выделенного места под видеоархив (появляется при нехватке места на жестком диске ПК ) |

Все операции по настройке вида окна, отключение камеры, активизации датчиков производятся через вызов контекстного меню.

Для вызова контекстного меню подведите курсор на требуемое окно видеоизображения и нажмите правую кнопку мыши. При этом окно, если оно не было активным,  станет активным и рядом с мышкой появится контекстное меню.

Пункты меню:

| Начать запись/ Остановить запись | Аналогичен кнопке на нижней панели – управляет началом и остановкой видеозаписи по командам пользователя ( при активной видеозаписи пункт “Начать запись” замещается текстом “Остановить запись”) |
| --- | --- |
| Регистрация | Аналогичен кнопке на нижней панели – открывает диалоговое окно для регистрации ТС, чтения номера ТС, проверке ТС по Базе Данных |
| Датчики ( | Открывает подменю включения/отключения датчиков активизации видеозаписи |
| Контроль сигнала | Включает/выключает анализ наличия видеосигнала. При включенном анализе видеозапись не выполняется при отсутствии видеосигнала. Должен быть выключен при использовании в качестве устройства видеозахвата изображения DVD EZMaker USB Plus. |

| Полный экран | Раскрывает окно текущей камеры на все доступное поле окна программы, скрывая при этом окна видеоизображений с других камер, при этом они остаются активными могут записывать клипы и отрабатывать датчики движения. |
| --- | --- |
| Выключить | Полностью отключает обработку видеоизображения для этой камеры: видеозапись останавливается, датчики движения и ИК датчик не обрабатываются. |
| Свойства камеры | Открывает диалоговое окно с настройками видеокамеры |
| Вид | Открывает подменю настроек отображения камер |

Подпункт контекстного меню: Регистрация

Форма регистрации ТС открывается либо из контекстного меню пункт «Регистрация», либо кнопкой «Регистрация» на нижней панели инструментов

| 1 | Данные о регистрации ТС найденные в Базе данных по распознанному или введенному гос. Номеру ТС |
| --- | --- |
| 2 | Окно видеоизображения наблюдения за зоной технического контроля |
| 3 | Кнопка повторного распознавания номера, если при предыдущей попытке номер не был распознан или был распознан некорректно |
| 4 | Кнопка обучения новым символам, для более уверенного последующего распознавания гос.номеров ТС. |
| 5 | Поиск информации о регистрации ТС в Базе данных по гос.номеру введенному в поле 6 |
| 6 | Поле ввода гос.номера ТС |
| 7 | Регистрация: при нажатии запускается запись видеоклипа на 15 секунд, при этом в клипе фиксируется данные распознанного или введенного гос.номера ТС. Форма регистрации ТС закрывается |

Подпункт контекстного меню Датчики (

Контекстное меню ( Датчики ( Датчик движения

Пункты меню:

| Сбросить | Переводит датчик движения к исходному состоянию |
| --- | --- |
| Активен | При установленной галочке в этом пункте, при срабатывании датчика при проезде ТС через контролируемую зону будет записываться видеоклип (длина видеоклипа регулируется в общих настройках программы) |
| Настройка | При установленной галочке на экране отображается контролируемая зона, для настройки датчика |

Настройка датчика детектирования въезда

При активном пункте датчик движения(настройка в контекстном меню на экране отображается сетка зоны детектирования.

Передвигая контрольные красные точки, можно произвольно задать конфигурацию зоны детектирования въезда ТС.

При конфигурировании зоны следует учитывать направление движения (отображается красным треугольником) – т.к. датчик будет записывать видеоклипы при въезде ТС только в данном направлении. При движении ТС в обратном направлении клип записываться не будет (за исключением ложных срабатываний).

При детектировании въезда АТС в центре сетке конфигурации зоны детекции отображается красный круг.

Чтобы закончить настройку программного датчика въезда, отключить галочку датчик движения(настройка в контекстном меню.

Контекстное меню ( Датчики ( ИК Датчик АТС

Пункты меню:

| Активен | При установленной галочке в этом пункте, при срабатывании датчика при проезде ТС через контролируемую зону будет записываться видеоклип (длина видеоклипа регулируется в общих настройках программы) При неактивном датчике иконка ТС, в левом верхнем углу не отображается |
| --- | --- |

Датчик не активен или нет подключенного датчика к этой видеокамере, то левый верхний угол пуст.

Датчик активен,  ТС в контролируемой зоне отсутствует ( серая иконка ТС ).

Датчик активен,  есть признаки наличия ТС в контролируемой зоне (запись видео пока не включается, т.к. нет еще устойчивого сигнала наличия ТС) – скорость нарастания сигнала регулируется в общих настройках программы.

Датчик активен,  наличие ТС зафиксировано в контролируемой зоне.

Если фактически ТС в зоне нет, а датчик показывает наличие ТС, проверить кабель. Скорее всего произошел обрыв или датчик физически не подключен к ПК.

Контекстное меню ( Датчики ( Постоянная видеозапись

При установленной галочке в этом пункте меню видеозапись будет производиться постоянно.

Запись по событиям других датчиков не производится.

Подпункт контекстного меню: Вид (

Пункты меню:

| Камеры 1x3 | Переключение режима отображения камер в режим картинка в картинке (одно большое окно и три маленьких) |
| --- | --- |
| Камеры 2х2 | Переключение режима отображения камер в режим квадратора (четыре окна одинакового размера ) |
| Скрыть нижнюю панель | При установленной галочке с экрана скрывается нижняя панель инструментов |
| Камеры ( | Открывает подменю включения/отключения камер наблюдения (отключенные камера не отображаются на экране, не обрабатывают датчики и не записывают видеоклипы) |

Подпункт контекстного меню: Свойства камеры

Используя это диалоговое окно, можно выбрать другое устройство видеозахвата (1), 
выбрать другой видеовход (2) на плате видеозахвата, куда поступает видеосигнал с видеокамеры.

Выбрать формат видео сигнала (PAL/SECAM/NTSC)  (3).

Выбрать тип видеосигнала – цветной / чернобелый  (4).

Подстроить яркость (5), контрастность (6), цветность (7), насыщенность (8).

2.4.2 Конфигурация общих настроек программы

Чтобы открыть диалоговое окно для конфигурации общих настроек программы, открыть верхнюю панель инструментов и нажать кнопку Конфигурация.

| 1 | Кнопка вызова диалогового окна настроек ИК датчиков детектирования ТС |
| --- | --- |
| 2 | Список установленных в системе кодеков компрессии видео (выбранным кодеком будет сжиматься видеоданные при записи видеоклипа) |
| 3 | Кнопка открывает окно настроек текущего видеокодека |
| 4 | Устанавливает процент дискового пространства которое должно оставаться свободным на жестком диске ПК. При превышении порога минимального свободного пространства старые данные из видеоархива будут удалятся. |
| 5 | Устанавливает время в секундах, на которое будет производится запись видеоклипа при срабатывании ИК датчика или программного датчика въезда АТС |
| 6 | Устанавливает путь к файлу Базы Данных из которого берутся сведения о регистрации ТС при Регистрации ТС в видеоархиве. |
| 7 | Опция для совместной работы программы с ПО «Диагностический контроль» |

2.4.3 Настройка ультразвуковых датчиков  детектирования ТС

Аппаратный детектор движения используется для повышения точности определения момента въезда ТС и максимального исключения ложных срабатываний,  для фиксации события въезда ТС и записи видеоклипа события въезда ТС.

| 1 | Порт подключения контроллера инфракрасных датчиков, по умолчанию контроллер подключен к COM1; При использовании USB эмулятора COM-порта следует установить галочку в пункте “использовать USB-порт” и выбрать используемое устройство в списке портов подключения |
| --- | --- |

| 2, 3 | Пункты 2 и 3 определяют с какой камерой будет использоваться какой датчик 2 – определяет индекс используемого датчика 3 – определяет камеру, с которой будет использоваться датчик Для подключения датчика 2 к камере 4 выберите в выпадающем меню 2 датчик 2 – и кликните в списке камер по камере 4; На одну камеру можно подключить один датчик, если выбрано более 1 датчика на камеру, будет использоваться датчик с наименьшим индексом |
| --- | --- |
| 4 | Определяет скорость нарастания сигнала с датчика При появлении сигнала на входе датчика – детектор срабатывает не сразу, а ожидает некоторое время для более точной фиксации наличия ТС и исключений ложных срабатываний. Задержка уверенного детектирования ТС определяется по формуле T = для К нарастания = 0.2 время задержки перед фиксацией ТС составит 2,5 секунды |
| 5 | Определяет скорость затухания сигнала с датчика При пропадании сигнала на входе датчика – детектор держит активный уровень некоторое время, это требуется для фиксации ТС с прицепами. T = Чем выше коэффициент затухания, тем более вероятно уверенное детектирование АТС идущих друг за другом, но также нужно учитывать что будут более вероятны ложные срабатывания, например при въезде АТС с прицепом, прицеп будет детектироваться как отдельное ТС |
| 6 | Поле проверки датчиков: выберите в поле 2 датчик Подключенный датчик при отсутствии АТС должен показывать 0, при въезде АТС значение должно плавно нарасти до 100, после выезда АТС плавно упасть до нуля. При отключенном датчике или обрыве линии до датчика значение должно быть постоянно 100. |

2.4.4 Видеоархив

Чтобы открыть диалоговое окно для входа в видеоархив, открыть верхнюю панель инструментов и нажать кнопку Архив.

| 1 | Основное окно видеоизображения |
| --- | --- |
| 2 | Календарь: красным цветом отображаются дни, в которых имеются записанные видеоклипы |
| 3 | Выбор подпапки видеорахрива: каждая камера ведет архив в отдельной папке (cam0 в папке arhive\cam0), чтобы открыть видеоархив для камеры 2 выберите папку выпадающем меню cam2 нажав кнопку ‘…’ можно открыть архив из другой папки, в том числе удаленной (при этом на удаленном компьютере должны быть установлены разрешения на допуск пользователя, а также разрешения на чтение/запись, папка видеоархива должна быть открыта для общего доступа) |
| 4 | Открывает список доступных видеоклипов |
| 5 | Кнопки управления воспроизведением и видимостью боковых панелей |
| 6 | Текущее время воспроизведения – соответствует времени записи клипа |
| 7 | Минутная временная шкала – красным цветом подсвечивается время, в котором есть видеоклипы |
| 8 | Часовая временная шкала – красным цветом подсвечиваются часы в которые содержат видеоклипы |
| 9 | Скорость воспроизведения видеоклипов |

Кнопки управления воспроизведением и видимостью боковых панелей

| 1 | Скрывает/открывает боковую панель |
| --- | --- |
| 2 | Скрывает/открывает нижнюю панель |
| 3 | Кнопка с фиксацией. Во включенном положении притормаживает скорость воспроизведения до 4х, если скорость больше 4х в начале каждого видеоклипа |
| 4 | Перейти к следующему видеоклипу и начать воспроизведение |
| 5 | Начать воспроизведение с текущей позиции времени |
| 6 | Остановить воспроизведение |

Список видеоклипов

Отображает сортированный по времени список видеоклипов доступных в текущем видеоархиве.

Отображает дату время записи клипа,  длину клипа и, если есть, его описание.

Над клипом или группой клипов в списке видеоклипов через контекстное меню можно проводить операции удаления, изменения описания и экспортирования в другой видеоархив.

2.4.5 Установка драйверов платы видеоввода

Для корректной работы драйверов необходимо в настройках BIOS указать, что используемая Вами операционная система не поддерживает стандарт Plug-and-Play (PnP). Обычно это переключатель "Plug & Play O/S" - установите его в положение "No".

ВНИМАНИЕ: Соблюдайте последовательность установки оборудования, особенно карт видеоввода, при несоблюдении возможны зависания компьютера или  некорректная  работа программы распознавания номеров автомобилей.

1) Выключить компьютер

2) Открыть системный блок и освободить слоты PCI под устанавливаемое число карт видео ввода

3) Установить в PCI слот карту видео ввода для камеры общего наблюдения

4) После установки платы, включить компьютер.

5)  Установка драйвера для платы видеоввода.

Вставить в CD-ROM диск и открыть папку драйвера/плата видеоввода для общего обзора.

Запустить файл BTINSTALLER.EXE,  дважды щелкнув по нему мышкой.

В открывшемся окне выбрать пункт:

Install this Driver

(установить этот драйвер)

нажать кнопку “Далее >”

Прочитав условия лицензионного соглашения и нажав кнопку

Accept (Согласен),

нажать кнопку “Далее >”

Выбрать параметры видео платы.

По умолчанию параметры не изменяются

Нажать кнопку “Далее >”

Выбрать регион:Russia

Нажать кнопку “Далее >”

Все требуемые данные введены

Для установки нажать кнопку “Готово“

На запросы ответить: “Все равно продолжить”, нажав на соответствующую кнопку.

На запрос перегрузить компьютер ответить “ОК”.

3   ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

3.1 Техническое обслуживание изделия

3.1.1  Меры безопасности

3.1.1.1  К работе с устройством допускаются лица, ознакомленные с настоящим руководством   по эксплуатации.

  - Порядок технического обслуживания

3.2.1 В процессе эксплуатации  не реже одного раза в месяц рекомендуется протирать линзы видеокамер белым батистовым тампоном, смоченным спиртом изопропиловым (реактив).     ВНИМАНИЕ: Чтобы не нанести на поверхность линз дефектов в виде рисок и царапин, протирать линзы следует осторожно.

3.3 Текущий ремонт

3.3.1 Возможные неисправности и способы их устранений приведены в таблицах 2.

Таблица 2

| Внешние проявления неисправности | Вероятная причина неисправности | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| 1. 1. Отсутствует изображение на мониторе оператора (инспектора ГИБДД) | 1. Закрыты объективы видеокамер 2. Отсутствуют контакты в разъемах кабеля от видеокамеры к ПЭВМ или в разъемах кабелей от видеокоммутатора к видеокамерам 3. Неисправны видеокамеры 2. | 1. Открыть объективы 2. Обеспечить надежные контакты 3. Направить в ремонт |

Другие виды неисправностей  системы  устраняются  в мастерских гарантийного ремонта.

4 ХРАНЕНИЕ

4.1 Условия транспортирования    соответствуют условиям  хранения   2  по ГОСТ  15150-69  в  части   воздействия климатических факторов внешней среды.

4.2  Условия хранения системы    соответствуют группе условий хранения 2   по ГОСТ 15150-69.

5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

5.1 Транспортирование системы производится всеми видами транспорта: воздушным, железнодорожным и автомобильным  видами  транспорта  в закрытых транспортных средствах.

# Text boxes

Тормозной  стенд

Ультразвуковой датчик

Зона

регистрации

и видеокамеры

ПЭВМ

2

1

3

1 - Ультразвуковой датчик;

2 – Стойка;

3 – Кронштейн;

4 – Болты крепления

4

2

1

1 - Диафрагма;

2 - Кольцо;

3 - Выключатель автофокусировки

3

2

1

5

4

3

2

1

14

18

19

17

10

11

6

7

8

9

15

16

13

12

1

5

7

2

3

4

6

7

6

5

8

4

3

2

1

2

7

6

5

4

3

1

1

4

5

6

3

2

1

9

8

7

6

5

4

2

3

3,4,5,6

2

1